Реконструкция вакуумной колонны К-601 в составе комплекса глубокой переработки мазута КТ-1/1

И.Б.Бронфин

(ОАО "Сибнефть"),

А.И.Гужелов, В.М.Фомичев,

П.А.Абрашенков,

В.В.Храпов (АО "Омский

НПЗ"), Н.Л.Ющенко,

К.О.Шаховский, Б.В.Андреев

(ЗАО НПФ "Элистек")

Пуск в 1994 г. комплекса глубокой переработки мазута КТ-1/1 производительностью 4 млн. т/год по мазуту явился событием не только для Омского НПЗ, но и для всей отечественной нефтепереработки и позволил довести глубину переработки до рекордного для России показателя 83%.

Основной функцией вакуумной колонны К-601, расположенной в начале технологической схемы комплекса КТ-1/1, является получение качественного вакуумного газойля - сырья процесса каталитического крекинга. Другими продуктами вакуумной перегонки мазута являются гудрон и дизельная фракция, используемая как компонент при компаундировании в производстве товарного дизельного топлива. При этом, как показывает отечественный и зарубежный опыт эксплуатации аналогичных колонн с регулярной насадкой, качество получаемой на них вакуумной дизельной фракции выше, чем у дизельных фракций с атмосферных колонн.

Насадочная вакуумная колонна К-601 имеет переменное сечение по высоте 5500/8800/5500 мм. Концентрационная часть колонны разделена глухими тарелками на три секции (см. рисунок) -верхнюю секцию отбора дизельной фракции (1-й пакет насадки), секцию отбора вакуумного газойля с двумя пакетами насадки (II-й и III-й) и промывочную секцию (IV-й пакет). До реконструкции во всех секциях колонны была установлена однотипная регулярная насадка конструкции   ВНИИНефтемаш,   причем   в верхней секции колонны насадка была размещена в заужающем коробе квадратного сечения. Согласно первоначальному проекту дизельная фракция должна отбираться с верха колонны боковым погоном при температуре верха колонны 65-120°С. Качественное деление вакуумный газойль/дизельная фракция обеспечивается работой II-го пакета насадки и должно регулироваться посредством изменения расхода орошения (испаряющейся флегмы), подаваемого на данный II-й пакет с вышележащей глухой тарелки отбора дизельной фракции.

Однако с момента пуска вакуумной колонны никакие технологические приемы (например, варьирование расходов циркуляционных орошений и, прежде всего, верхнего циркуляционного орошения -ВЦО) не позволили вывести колонну на проектный режим работы: дизельная фракция не конденсировалась в верхней секции, а выводилась в парах с верха колонны при температуре 210-230°С. Температура верха колонны перестала быть регулируемым технологическим параметром, увеличение расхода орошения на II-й пакет насадки для улучшения деления и снижения содержания вакуумного газойля в дизельной фракции не приводило к желаемому результату, а лишь усугубляло ситуацию: массовое содержание вакуумного газойля в дизельной фракции, отбираемой в парах с верха колонны, достигало 30 %. Работа колонны в непроектном режиме с высокой и нерегулируемой температурой верха, большим перепадом давления по колонне (порядка 20 мм.рт.ст.), вывод дизельной фракции в парах с верха колонны и низкое ее качество, которое невозможно регулировать, а также связанные с этим существенные потери вакуумного газойля на фоне нестабильного технологического режима -вот основные причины, заставившие выявить узкие места и ограничения в работе оборудования, пересмотреть принятые первоначальные проектные решения по колонне К-601 и приступить к устранению причин неудовлетворительной работы.

В результате проведенного промышленного обследования работы вакуумной колонны, ревизии оборудования в период плановой остановки и последующей проработки с использованием адекватной расчетной модели колонны было установлено, что причиной неудовлетворительной работы колонны К-601 являются проектные просчеты. Это привело, в частности, к режиму захлебывания верхней секции колонны по парам вследствие размещения пакетов насадки непосредственно на опорных балках со снижением свободного сечения. Именно захлебывание верхнего пакета насадки не позволяет осуществить необходимый теплосъем в секции ВЦО, сконденсировать и вывести дизельную фракцию боковым погоном. Захлебывание верхней секции колонны является ограничением в подъеме производительности установки и, кроме того, препятствует нормальной работе П-го пакета насадки, обеспечивающего деление вакуумный газойль/дизельная фракция, так как с увеличением расхода испаряющейся флегмы на орошение данного пакета возрастает паровая нагрузка на верхнюю секцию и режим захлебывания усугубляется, при этом возрастает перепад давления по колонне.Другими технологически значимыми эффектами, выявленными в ходе промышленного обследования и учтенными при проектировании реконструкции колонны, были термический крекинг мазута в нагревательной печи и внутреннее флегмирова-ние промывочной секции колонны. Термическое разложение мазута приводит, помимо образования избыточного количества газов разложения и коксования змеевиков печи, к изменению содержания конденсируемых фракций в сырье колонны относительно их потенциального содержания в мазуте - увеличению содержания вакуумного газойля и дизельной фракции при соответствующем уменьшении содержания гудрона. Эффект термического разложения зависит как от состава мазута (прежде всего от содержания сернистых и высокомолекулярных парафиновых соединений с минимальной термической стабильностью), так и от условий (температуры и давления) и времени пребывания сырья в нагревательной печи. Уменьшению эффекта термического разложения способствует, при прочих равных, снижение остаточного давления в зоне испарения колонны, что обеспечивается уменьшением перепада давления по колонне при постоянном остаточном давлении верха, а также уменьшение времени пребывания мазута в печи, достигаемое (при снижении производительности по сырью) подачей дополнительного количества водяного пара в печь.

Внутреннее флегмирование промывочной секции колонны обусловливается конденсацией паров на нижней поверхности коллекторной тарелки вакуумного газойля. Движущей силой при этом является градиент температур на тарелке (разность между температурой паров из промывочной секции - под тарелкой, и температурой отбираемого вакуумного газойля - на тарелке), достигающий примерно 80°С. Интенсификации процесса внутреннего флегмирования способствуют как большая поверхность теплообмена (полотно коллекторной тарелки с опорными балками), так и большая величина теплосъема, определяемая расходами нижнего циркуляционного орошения (НЦО) и вакуумного газойля, отбираемых с тарелки. На технологическую значимость данного эффекта указывает то обстоятельство, что качественный вакуумный газойль с температурой конца кипения 520°С получают вопреки первоначальному проекту практически без подачи промывочной жидкости на IV-й слой насадки. Подача на этом фоне проектного количества промывочной жидкостиприводит фактически к облегчению вакуумного газойля по концу кипения и его потерям.

Учет при проектировании реконструкции эффектов термического разложения мазута в печи и внутреннего флегмирования промывочной секции позволили корректно определить паровые и жидкостные нагрузки по сечениям колонны, а также величину теплосъемов по циркуляционным орошениям. Вместе с тем, расчетная проработка показала, что поэтапная реализация планов Омского НПЗ по увеличению отбора вакуумного газойля за счет повышения температуры его конца кипения до 540-560°С возможна при условии реконструкции Ш-го пакета насадки. С учетом сказанного НПФ "Элистек" был разработан технический проект реконструкции вакуумной колонны К-601, предполагающий:

- в верхней секции колонны

■ замену насадки на более эффективную с использованием всего сечения верха колонны;

■ установку эффективного распределителя ВЦО, новой глухой тарелки и демистеров на выходе паров из колонны;

- в секции отбора вакуумного газойля

- замену насадки в III-м пакете на более эффективную с большим живым сечением и расширенным диапазоном устойчивой работы;

- установку эффективного распределителя НЦО.

Технологическая трубопроводная обвязка колонны, насосное и теплообменное оборудование, а также вакуумсоздающая система колонны остались без изменения. В качестве фирмы-поставщика оборудования была привлечена фирма "Sulzer". Демонтажно-монтажные работы, пуск и освоение реконструированной вакуумной колонны были осуществлены силами Омского НПЗ при технической поддержке НПФ "Элистек".

Технологический эффект, полученный в результате реконструкции колонны, оценивается по данным материального баланса (табл.1), качества продуктов (табл.2) и основным параметрам режима (табл.3). Основными результатами реконструкции являются следующие.

В верхней секции колонны обеспечивается конденсация и вывод боковым погоном дизельной фракции требуемого качества; температура верха колонны является регулируемым технологическим параметром и имеет соответствующие регламенту значения (65-120°С).

Перепад давления по колонне снижен и составляет 6-8 мм рт. ст., что положительно отражается на процессе массообмена и способствует повышению четкости деления фракций; уменьшение давления в зоне испарения сырья и в нагревательной печи снижает, при прочих равных, эффект термического разложения мазута.

Обеспечена устойчивая работа колонны в широком диапазоне производительности 80-100% от проекта с получением качественного вакуумного газойля с температурой конца кипения 540-560°С с увеличением его выхода за счет повышения качества деления по началу и концу кипения.

В целом, реконструкция привела к улучшению управляемости работой колонны при получении продуктов требуемого качества в широком диапазоне изменения производительности.

Успешное решение задач реконструкции вакуумной колонны К-601 позволило расширить ресурсы сырья требуемого качества для процесса каталитического крекинга при одновременном снижении загрузки установок первичной перегонки и соответствующем повышении глубины переработки и рентабельности производства.